## Slide 1: Prótese de mão com controle bluetooth
Christian da Rocha Iardino
R.A.: 216491
Apresentação do projeto da disciplina

## Slide 2: Movimentos da mão
A prótese realizara movimentos de extensão, flexão, reposição e oposição
2 Movimentos dos Dedos. | Download Scientific Diagram (researchgate.net)

## Slide 3: Parte interna dos dedos
Lesões Dos Tendões Extensores Da Mão - Traumatologia E Ortopedia

## Slide 4: Características gerais
Uma prótese de mão pode ser tanto passiva quanto ativa:
  Próteses passivas não possuem acionadores para controlar seus movimentos
À procura do Capitão Gancho - Instituto Liberal
Partnership - Naked Prosthetics (npdevices.com)

## Slide 5: Características gerais
Uma prótese de mão pode ser tanto passiva quanto ativa:
  Próteses ativas possuem acionadores para controlar seus movimentos.
ENGENHARIA HOJE | Labbio, da UFMG, terá R$ 1,4 milhão para projeto de mão biônica - Diário do Comércio (diariodocomercio.com.br)
Menino de 6 anos que nasceu sem mão ganha prótese em 3D (catracalivre.com.br)

## Slide 6: Características da próteses
Para controlar todos os dedos não é necessário o controle dos dedos de maneira individual. Por este motivos é possível utilizar o mecanismos de Wippletree.
Leader bars - Whippletree (mechanism) - Wikipedia
Triple whippletree set - Whippletree (mechanism) - Wikipedia

## Slide 7: Características da próteses
Estudos de utilização de mecanismos de Wippletree em próteses de mão já existem. Porem todos apresentam o mesmo problema:
Não é possível movimentar a qualquer dedos caso o movimento do polegar esteja obstruído. Ou a impossibilidade do movimento do polegar.
Só se pode movimentar todos os dedos as mesmo tempo.
Mecanismos muito grande, ou seja, impossibilitando a próteses ser apenas de mão ou possuir o “puxadinho”, na parte superior do pulso

## Slide 8
Cuellar JS, Smit G, Breedveld P, Zadpoor AA, Plettenburg D. Functional evaluation of a non-assembly 3D-printed hand prosthesis. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part H, Journal of Engineering in Medicine. 2019 Nov;233(11):1122-1131. DOI: 10.1177/0954411919874523. PMID: 31597553; PMCID: PMC6790990.
Juan Sebastian Cuellar, Gerwin Smit, Amir A Zadpoor and Paul Breedveld. Ten guidelines for the design of non-assembly mechanisms: The case of 3D-printed prosthetic hands

## Slide 9: Características da próteses
A prótese que será construída será:
Composta por 3 motores: Um controlando o polegar; Um segundo motor controlando o indicador; O terceiro controlando tanto o movimento do dedo médio e o conjunto na anelar e mindinho, utilizando um mecanismo de Wippletree.

## Slide 10: Especificações da próteses
Para a construção do protótipo para esse matéria, será considerado que:
3 Motores para controle da mão.
É necessário o controle de velocidade e força.
Haverá o “Puxadinho”, assim sobrando espaço para um display.
Serão utilizados joysticks para emular os valores dos sensores.
Haverá botões para a inserção de configurações de maneira direta.

## Slide 11
Tabela de requisitos
Requisitos funcionais | 
1 | Controlar os motores, de forma individual; com rotação para ambos os sentido; com controle de velocidade.
2 | Interpretar outputs dos dois joystick.
3 | Comunicação via bluetooth para configuração dos parâmetros ou envio de dados
4 | Display para visualização das configurações.
5 | Botões para controle do display.
Requisitos não funcionais | 
1 | Partes eletrônicas com o menor tamanho e peso possível.
2 | Circuitos dos motores 5V.

## Slide 12: Diagrama de blocos STM32FC8T8
STM32f103C8T8

## Slide 13: STM32F103C8t8(Bluepill)
Ref. : STM32F103C8T6 Blue Pill: high resolution pinout and specs – Renzo Mischianti
Flash : 64K
RAM: 20K
Porta serial: 3
Clock máximo: 72MHz
I/O max. V: 2,0 - 3,6V
Numeros de I/O: 80
Serial debug
Timers : 7
Conversor A/D: 2 x 12-Bit
Modo baixo consumo
Dimensões: 53,34x15,24 [mm]
R$40,00

## Slide 14: RS232 HC-05
Protocolo Bluetooth: v2.0+EDR
Frenquência: 2.4GHz
Velocidade Assíncrono: 2,1Mbps(Max) /160Kbps
Velocidade Síncrono: 1Mbps/1Mbps
Suporta modo Escravo (Slave) e Mestre (Master)
Banda de Onda: 2,4Hhz-2,8Ghz, Banda ISM
Tensão: 3,3v (2,7-4.2v)
Corrente: Pareado 35mA
Baud Rate: 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200; 230400; 460800; 921600; 1382400
Alcance: 10m
R$ 30,40
Ref. : Módulo Bluetooth RS232 HC-05 - FilipeFlop

## Slide 15: Motor 100 RPM (7MS40)
Ref. : Mini Motor DC com Redução 6V 100RPM | Baú da Eletrônica (baudaeletronica.com.br)
Tensão: 3 – 9 [V]
Corrente com carga especificada no datasheet: 1 A ¹
Corrente sem carga: 0,1 A
Rotação: 100 RPM
Torque: 2Kg/cm
Dimensões: 36 x 12 x 12 [mm]
R$43,00
¹ - A corrente máxima medida quando o motor é alimentado por uma tenção de 5 V é de 0,45 A

## Slide 16: TB6612FNG
Driver Motor Tb6612fng Ponte H Tb6612 P/ 2 Motores | Parcelamento sem juros (mercadolivre.com.br)
Controle de dois motores
Tensão para controle dos motores: 4,5 – 13,5 [V]
Corrente máxima em cada saída: 1 A
Controle de sentido de rotação
Controle de velocidade por PWM
Dimensões: 21x19x3,6 [mm]
R$43,00

## Slide 17: Joystick module
Dois outputs Vrx e Vry.
R$ 11,00
Ref. : joystick_module.pdf (energiazero.org)

## Slide 18: ACS712
Variação de 185 mV/A
Tenção máxima de saída 5 V ¹
R$ 55,50 – 3 unidades
1pcs Acs712 5a/acs712 20a/acs712 30a Salão Atual Sensor Module Acs712 Modelo Acs712 5a 20a 30a - Kits De Automação - AliExpress
¹ - As entradas ADC da bluepill são de máximo 3,6 V, porem a tensão máxima de saída é de 2,7 V e a tenção mínima é de 2,3 V.
Assim teremos uma variação de ~250 Bit na entrada da placa.

## Slide 19: OLED 128x64 0.96 in
Pins SCL e DAS para comunicado
Existem bibliotecas para stm32
Densidade aproximada de 8250 pixels/polega
R$ 20,57
Display Oled 128x64 0.96 I2c Gráfico Arduino Azul Amarelo | Parcelamento sem juros (mercadolivre.com.br)

## Slide 20: TTP223b
Output da saída (SIG) é igual ao input da entrada (VCC)
R$ 25,56 – 4 unidades
3 X Teclado Sensor Touch Capacitivo Ttp223b | MercadoLivre

## Slide 21: Diagrama do sistema

## Slide 22: Diagrama de sistemas
ISR | 
Nome | manageBluetooth
Prioridade | 6
Disparado por | USART2
Detalhes | Interrupção do pino RX2, responsável por receber o sinal bluetooth de uma fonte externa, envia-los para cInternalCommand ou ucNewGV. Também responsável por enviar vetor de char (ucUartChart) via interrupção do pino TX2
ISR | 
Nome | manageButtons
Prioridade | 5
Disparado por | GPIO
Detalhes | Interrupção do GPIO, reponsavel por identificar o botão selecionado e criar um vetor com os botões pressionados.
Task | 
Nome | manageGUI
Prioridade | osPriorityHigh
Tamanho do stack | 128 Words
Detalhes | Tarefa responsável por gerenciar toda a interface com o usuário.

## Slide 23: Diagrama de sistemas
Task | 
Nome | actuate
Prioridade | osPriorityRealTime
Tamanho do stack | 128 Words
Detalhes | Tarefa responsável por acionar os motores, a tarefa é chamada via Flag.
Task | 
Nome | manageSystem
Prioridade | osPriorityNormal
Tamanho do stack | 128 Words
Detalhes | Tarefa responsável pelo loop principal do código.
Task | 
Nome | CallbackDMA
Prioridade | 1
Disparada por | DMA
Detalhes | Responsável por colocar os valores do DMA em um vetor (ucDmaData) e acionar o interrupção para enviar dados bluetooth.

## Slide 24: Quantidade de níveis de força
- 0 [A] nos sensores é igual uma saída de
- A range do sensor é de -5 [A] à 5 [A], logo é de 10 [A].
- A resolução do ADC é de .

## Slide 25: Gráfico de velocidade
Equação de sigmod:

## Slide 26: Circuito elétrico

## Slide 27: Circuito elétrico

## Slide 29: Diagrama de telas e caixa

## Slide 33: Externo
Códigos
Como já descrito no capítulo Arquivos externos, os códigos na pasta “SSD1306” são de autoria de Olivier Van Den Eede (4ilo) escritas em 2016 e com revisões feitas por Aleksander Alekseev (afiskon) em 2018.
Esses arquivos contêm funções para o controle do display OLED, fontes de texto e configurações.
Biblioteca disponível no site: https://github.com/afiskon/stm32-ssd1306
Desenhos
Alguns desenhos utilizados para dimensionar a caixa, foram encontrados online.
- RS232 HC-05 - jose revelo - https://grabcad.com/library/bluetooth-hc-05-1
- JoyStick - Tine Logar - https://grabcad.com/library/dual-axis-xy-joystick-module-with-push-button-1/details?folder_id=2351413
- ttp223 - Umberto arena - https://grabcad.com/library/sensor-touch_skynet-1
- BluePill - denshi kousaku - https://grabcad.com/library/stm32f103c8t6-blue-pill-board-1
- acs712 - Hanspeter Flütsch - https://grabcad.com/library/acs712-arduino-shield-1
- Oled - Adrián San José Torices - https://grabcad.com/library/pantalla-oled-0-96-128x64-1
- tb6612fng - UNIT ELECTRONICS - https://grabcad.com/library/doble-puente-h-tb6612fng-1

## Slide 34
Semanas:
18/10/2022: Do dia 18/10/2022 até 24/10/2022
25/10/2022: Do dia 25/10/2022 até 31/10/2022
01/11/2022: Do dia 01/11/2022 até 07/11/2022
08/11/2022: Do dia 08/11/2022 até 14/11/2022
15/11/2022: Do dia 15/11/2022 até 21/11/2022
22/11/2022: Do dia 22/11/2022 até 28/11/2022
29/11/2022: Do dia 29/11/2022 até 05/12/2022
Feito
Atrasado
Feito
Feito
Feito
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Feito
Feito
Feito
Feito
Feito
Feito
Andamento
Andamento
Andamento
Andamento
Andamento